## Slide 1
1
Contalbrigo M.
Photon Detectors: MA-PMT
✓ Mature and reliable technology
✓ Large Area (5x5 cm2)
✓ High packing density (89 %)
✓ 64 6x6 mm2 pixels cost effective device
✓ High sensitivity on visible towards UV light
✓ Fast response
The only option to keep the schedule is the use
of multi-anode photomultipliers (we consider the
promising SiPM technology as the alternative)
28 H8500:
14 with standard
window (H8500C)
14 with UV window
(H8500C-03)
2 H12700:
za003 and za0014
Torus fringe fields in the
RICH photo-detector area
Notes: Direzione campo magnetico ? E fringe fields

## Slide 2
2
Contalbrigo M.
MA-PMT Gain Map
Up to 1:4 pixel gain variation can be
compensated by the read-out electronics
H8500
Gain
SPE Loss
Notes: Ma e’ vero 1:2 su tutti e i 28 PMTs ? Altrimenti dico cosa non vera.
Quanti sono i canali “morti” e/o quanti casi oltre i 1:2
Vedere che selezione abbiamo per MA-PMTs…. Forse dark count, non uniformita’

## Slide 3
3
Contalbrigo M.
MA-PMT Gain Map
Up to 1:4 pixel gain variation can be
compensated by the read-out electronics
H8500
H12700 1:2 gain variation
Gain
SPE Loss
Notes: Ma e’ vero 1:2 su tutti e i 28 PMTs ? Altrimenti dico cosa non vera.
Quanti sono i canali “morti” e/o quanti casi oltre i 1:2
Vedere che selezione abbiamo per MA-PMTs…. Forse dark count, non uniformita’

## Slide 4
H8500 Pixel SPE Loss
4
Contalbrigo M.
MA-PMT SPE Loss
SPE loss limited to ~15% above 1040V
and almost uniform over 28 MA-PMTs
Gain
SPE Loss
Notes: Con VME no amplification, n shaper, 3sigma cut
MAROC amplification gain 4 e cut a 5sigma
Add plots con singolo channel ….
Fare scatter plot

## Slide 5
H8500 Pixel SPE Loss
5
Contalbrigo M.
MA-PMT SPE Loss
SPE loss limited to ~15% above 1040V
and almost uniform over 28 MA-PMTs
Gain
SPE Loss
H12700 features a significant better SPE
resolution than H8500 at similar gain
HV = 1040 V
MA-PMT Gain
MA-PMT Gain
Gain x 106
HV = 1000 V
Notes: Con VME no amplification, n shaper, 3sigma cut
MAROC amplification gain 4 e cut a 5sigma
Add plots con singolo channel ….
Fare scatter plot

## Slide 6
MA-PMT SPE Resolution
6
Contalbrigo M.
Jlab Test Stand
H8500
Single Photoelectron Spectrum
H12700
FADC counts
Q1
s1
Pixel Number
Reproduce Hamamatsu gain map
Pixel #57: typical higher dark current
Notes: Perce’ sta a 50 Hz il dark count base ? Non dovrebbe stare a 10-15 Hz ?

## Slide 7
MA-PMT SPE Resolution
7
Contalbrigo M.
Notes: Perce’ sta a 50 Hz il dark count base ? Non dovrebbe stare a 10-15 Hz ?

## Slide 8
MA-PMT SPE Resolution
8
Contalbrigo M.
Gain
Resolution
Efficiency ??
SPE Resolution
SPE Resolution
Gain
Gain
H8550 @ 1000 V
H12700 @ 1000 V
Notes: Perce’ sta a 50 Hz il dark count base ? Non dovrebbe stare a 10-15 Hz ?